Energia Cinética e Trabalho

---
Energia
Conceito fundamental em física
Várias formas de energia: mecânica, elétrica, térmica, termodinâmica, etc.
Energia ⟹ capacidade de um sistema realizar trabalho
Trabalho ⟹ energia transferida de um sistema para outro por meio da aplicação de uma força
Trabalho ⟹ processo através do qual energia pode ser transformada

---
Energia

---
Energia
Trabalho e transformação de energia
Usina hidrelétrica:
Energia potencial gravitacional ⟹ energia elétrica

---
Energia
Trabalho e transformação de energia
Usina Nuclear:
Energia nuclear ⟹ energia elétrica

---
Energia
Trabalho e transformação de energia
Célula fotovoltaica:
Energia luminosa ⟹ energia elétrica
fotossíntese:
Energia luminosa ⟹ energia química

---
Energia
Trabalho e transformação de energia
Pilhas e Baterias:
Energia química ⟹ energia elétrica

---
Energia
Trabalho e transformação de energia
Máquina térmica:
Energia térmica ⟹ energia mecânica

---
Energia
Trabalho e transformação de energia
Energia Mecânica:
\text{Energia Potencial} ~ \overset{\text{Trabalho}}{\Longrightarrow} ~ \text{Energia Cinética}

---
Energia
Trabalho ⟹ processo através do qual a energia pode ser transformada
Formas de energia mecânica: cinética e potencial.
Energia se conserva em um sistema isolado.
\text{Energia Potencial} ~ \overset{\text{Trabalho}}{\Longrightarrow} ~ \text{Energia Cinética}

---
Energia
Grandeza escalar
assim como temperatura, tempo, densidade, etc.
Unidades no SI:
\left[ E \right] = \frac{kg~m^2}{s^2} = N*m=J (\text{Joule})
\begin{array}{ccccc} \text{Sistema} & \text{Energia} & \text{Força} & \text{Massa} & \text{Aceleração} \\ \\ \text{SI} & \text{Joule} & \text{Newton (N)} & \text{quilograma} & \tfrac{m}{s^2} \\ \\ \text{CGS} & \text{erg} & \text{dina} & \text{grama (g)} & \tfrac{cm}{s^2} \end{array}

---
Energia Cinética
Energia associada ao estado de movimento de um corpo
Normalmente representada pelo símbolo K (do inglês kinetic)
\left[ K \right] = \frac{kg~m^2}{s^2} = J (\text{Joule})
K = \frac{1}{2} m |\vec{v}|^2

---
Energia Cinética
Energia Cinética e a fórmula de Torricelli
\begin{align*} m|\vec{v}_f|^2 - m|\vec{v}_i|^2 &= 2*ma*d\\ \frac{m|\vec{v}_f|^2}{2} - \frac{m|\vec{v}_i|^2}{2} &= ma*d\\ \frac{m|\vec{v}_f|^2}{2} - \frac{m|\vec{v}_i|^2}{2} &= F_R*d\\ K_f-K_i &= F_R*d\\ \Delta K &= F_R*d \end{align*}
|\vec{v}_f|^2 - |\vec{v}_i|^2 = 2*a*d

---
Trabalho
Para mudar a energia de movimento (K) de um corpo devemos realizar trabalho (W) sobre o corpo
Consideremos, por simplicidade, o movimento unidimensional
K = \tfrac{m}{2} v^2
\tfrac{d}{dt} \left(K\right) = \tfrac{d}{dt} \left(\tfrac{m}{2} v^2\right) = \tfrac{m}{2}\tfrac{d}{dt} \left(v^2\right)
\tfrac{dK}{dt} = \tfrac{m}{2}\left(2v\tfrac{dv}{dt}\right)
\tfrac{dK}{dt} = mv \tfrac{dv}{dt} = m\tfrac{dv}{dt} v
\tfrac{dK}{dt} = ma*v = F_R *v
\tfrac{dK}{dt} = F_R \tfrac{dx}{dt}
dK = F_R * dx \equiv dW
\begin{array}{l} dW = F_R*dx \\ dW = dK \end{array}

---
Trabalho
Para mudar a energia de movimento (K) de um corpo devemos realizar trabalho (W) sobre o corpo
Para o movimento em 3D escrevemos:
Produto escalar
Apenas a força na direção do
deslocamento.
dK = F_R * dx \equiv dW \Longrightarrow
\begin{array}{l} dW = F_R*dx \\ dW = dK \end{array}
dK = \vec{F}_R \cdot d\vec{r} \equiv dW
dK = \text{variação de energia K}
\vec{F}_R = \text{força resultante agindo no corpo}
d\vec{r} = \text{deslocamento}
dW = \text{trabalho realizado pela força } \vec{F}_R
\vec{F}_R \cdot d\vec{r} = |\vec{F}_R| |d\vec{r}| cos\theta

---
Trabalho
Para mudar a energia de movimento (K) de um corpo devemos realizar trabalho (W) sobre o corpo
Casos particulares:
dK = \vec{F}_R \cdot d\vec{r} \equiv dW
\vec{F}_R \cdot d\vec{r} = |\vec{F}_R| |d\vec{r}| cos\theta
Produto escalar
Apenas a força na direção do
deslocamento
\vec{F}_R \perp d\vec{r} \Longrightarrow dW = 0
\vec{F}_R \uparrow\uparrow d\vec{r} \Longrightarrow dW = F_R *dr ~~, ~~ dW \text{ é máximo}
\vec{F}_R \uparrow\downarrow d\vec{r} \Longrightarrow dW = - F_R *dr

---
Trabalho
Trabalho infinitesimal:
Trabalho realizado durante um
deslocamento finito
Trabalho de uma força constante:
Trabalho resultante:
dW = \vec{F}_R \cdot d\vec{r}
\int_a^bdW = \int_a^b\vec{F}_R \cdot d\vec{r}
\Delta W = \int_a^b\vec{F}_R \cdot d\vec{r}
\begin{align*} \Delta W &= \int_a^b\vec{F}_R \cdot d\vec{r} \\ &= \vec{F}_R \cdot \int_a^b d\vec{r} \\ &= \vec{F}_R \cdot \left(\vec{r}_b-\vec{r}_a\right)= \vec{F}_R \cdot\Delta\vec{r}\\ \end{align*}
\begin{array}{l} W_{total}=\vec{F}_R \cdot d\vec{r} \\ ~~~~~~~~=\left( \sum_i \vec{F}_i\right)\cdot d\vec{r} = \sum_i W_i \end{array}

---
Trabalho
Trabalho e variação de Energia Cinética
\Delta W = \int_1^2\vec{F}_R \cdot d\vec{r} = \int_1^2\vec{F}_R \cdot \tfrac{d \vec{r}}{dt} dt = \int_1^2\vec{F}_R \cdot \vec{v} dt = \int_1^2 m\vec{a} \cdot \vec{v} dt
\Delta W = \int_1^2 m\vec{a} \cdot \vec{v} dt = \int_1^2 m\tfrac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \int_1^2 m \vec{v} \cdot d\vec{v} = m\int_1^2 \vec{v} \cdot d\vec{v}
\Delta W = m\int_1^2 \vec{v} \cdot d\vec{v}= m\frac{|\vec{v}_2|^2}{2} - m\frac{|\vec{v}_1|^2}{2} = K_2 - K_1 = \Delta K

---
Exemplos:
Um bloco de 15 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal, áspera, por uma força de 70 N que faz um ângulo de 20o com o plano horizontal. O bloco se desloca 5 m, e o coeficiente de atrito cinético é µc=0,3. Achar o trabalho feito (a) pela força F de 70 N, (b) pela força de atrito Fat, (c) pela força normal N e (d) pela força da gravidade. (e) Qual o trabalho líquido aplicado sobre o bloco?
\vec{F}
\vec{P}
\vec{F}_{at}
\vec{N}
\theta = 20^o
\vec{d}
\begin{align*} (I) ~&N + Fsen\theta = P \Longrightarrow N = P - Fsen\theta \\ (II) ~&F_{at} = \mu_c*N \\ \end{align}

---
Exemplos:
Achar o trabalho feito (a) pela força F de 70 N, (b) pela força de atrito Fat, (c) pela força normal N e (d) pela força da gravidade.
(a) trabalho feito pela força F: WF
(b) trabalho feito por Fat: Wat
\vec{F}
\vec{P}
\vec{F}_{at}
\vec{N}
\theta = 20^o
\vec{d}
W_F = \vec{F}\cdot\vec{d} = F*d*cos\theta=328.9 J
W_{at} = \vec{F}_{at}\cdot\vec{d} = -\mu_c*N*d=-184.6 J

---
Exemplos:
Achar o trabalho feito (a) pela força F de 70 N, (b) pela força de atrito Fat, (c) pela força normal N e (d) pela força da gravidade.
(c) trabalho feito pela força normal N: WN
(b) trabalho feito pela força da gravidade: WG
\vec{F}
\vec{P}
\vec{F}_{at}
\vec{N}
\theta = 20^o
\vec{d}
W_N = \vec{N}\cdot\vec{d} = 0
W_{G} = \vec{P}\cdot\vec{d} = 0

---
Exemplos:
(e) Qual o trabalho líquido aplicado sobre o bloco?
\vec{F}
\vec{P}
\vec{F}_{at}
\vec{N}
\theta = 20^o
\vec{d}
W_{total} = \sum_i W_i = 328.9 J - 184.6 J = 144.3 J
W_{total} = \vec{F}_{R}\cdot\vec{d} = \left(\vec{F}+\vec{P}+\vec{N}+\vec{F}_{at}\right) \cdot \vec{d} = 144.3 J

---
Exemplos:
(f) Se a energia cinética inicial do bloco era Ki = 10 J, qual sua energia cinética no final do processo, em d=5 m?
\vec{F}
\vec{P}
\vec{F}_{at}
\vec{N}
\theta = 20^o
\vec{d}
K_i = \tfrac{m}{2}v^2_i = 10 J \Longrightarrow v_i = 1.35 \tfrac{m}{s}
v^2_f = v^2_i + 2*a*d \Longrightarrow v_f = \sqrt{v^2_i + 2*\left(\tfrac{Fcos\theta-F_{at}}{m}\right)*d} = 5.32 \tfrac{m}{s}
K_f = \tfrac{m}{2}v^2_f = 154.3J ~~ \Longrightarrow ~~ \Delta K = K_f-K_i = 144.3 J = W_{total}

---
Exemplos:
Um trenó e seu ocupante, com massa total de 85 kg, descem uma encosta e atingem um trecho horizontal retilíneo com uma velocidade de 37 m/s. Se uma força desacelera o trenó até o repouso a uma taxa constante de 2 m/s², determine (a) o módulo da força F, (b) a distância d que o trenó percorre até parar e (c) o trabalho W realizado pela força sobre o trenó.
Resposta:
(a) força desacelera o trenó:
(b)
(c)
F = m *a = 85kg*(-2\tfrac{m}{s^2}) = -170~N
d = \tfrac{v^2_f-v^2_i}{2a} = 342.25~m
W = \vec{F}\cdot\vec{d} = -170N*342.5m = -58.2~ kJ

---
Potência
Trabalho executado por uma força por unidade de tempo
Taxa temporal em que o trabalho se efetua
Potência média:
Potência instantânea:
Unidades no SI:
\overline{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}
P = \frac{ d}{dt} W = \frac{dW}{dt}
[P] = \frac{ kg*m^2}{s^3} = \frac{N*m}{s} = \frac{J}{s} = W~(\text{Watt})

---
Potência
Taxa temporal em que o trabalho se efetua
Portanto, obtemos
P = \frac{dW}{dt}
P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt} W = \frac{d}{dt} \left(\int \vec{F}\cdot d\vec{r}\right) = \frac{d}{dt} \left(\int \vec{F}\cdot \frac{d\vec{r}}{dt}dt\right) = \frac{d}{dt} \left(\int \vec{F}\cdot \vec{v} ~dt\right)
P = \vec{F}\cdot\vec{v}

---
Exemplos:
Um motor de popa impele uma embarcação, na água, à velocidade constante de 46 km/h. A água resiste ao movimento da embarcação com uma força de 600 N. Qual a potência do motor de popa?
Se a velocidade é constante,
Portanto,
hp (horsepower) é uma unidade de potência muito empregada em motores.
1 hp = 745 W.
Portanto, P = 10.28 hp, desconsiderando-se as perdas de energia.
{\color{RoyalBlue} \vec{F}_{motor}}
{\color{Red} \vec{F}_{água}}
F_R = F_{motor} - F_{agua} = 0 \Longrightarrow F_{motor} = F_{agua}
P = F_{motor} v = 600 N* 46 \tfrac{km}{h} = 600 N * 12.5\tfrac{m}{s} = 7.67~ kW