Dinâmica: Mais aplicações das Leis de Newton

---
Dinâmica: Aplicações das Leis de Newton
Força Centrípeta:
Movimento circular uniforme
Posição:
Velocidade:
Aceleração:
\vec{a}(t)
\vec{v}(t)
\vec{v}(t) = \omega R~\hat{\theta}(t)
\vec{a}(t) = \omega^2 R\left(-\hat{r}(t)\right) = \dfrac{v^2}{R}\left(-\hat{r}(t)\right)
\vec{r}(t) = R~\hat{r}(t)
R

---
Força Centrípeta
Aceleração:
Equação de movimento:
Força centrípeta aponta para o centro da órbita circular
\vec{a}(t) = \omega^2 R\left(-\hat{r}\right) = \dfrac{v^2}{R}\left(-\hat{r}\right)
\begin{align*} \vec{F}_{c} &= m \vec{a} = m\omega^2 R (-\hat{r})= \frac{mv^2}{R}\left(-\hat{r}\right) \\ |\vec{F}_c| &= m\omega^2 R = \frac{mv^2}{R}\\ \end{align*}
\vec{a} \vec{v} R \vec{F}_c

---
Força Centrípeta
Equação de movimento:
Força centrípeta:
Por que a força centrípeta não muda o módulo da velocidade, apenas sua direção.
\begin{align*} \vec{F}_{c} &= m \vec{a} = m\omega^2 R (-\hat{r})= \frac{mv^2}{R}\left(-\hat{r}\right) \\ \end{align*}
\vec{a} \vec{v} R \vec{F}_c
\begin{align*} \vec{F}_c &\perp \vec{v} \\ \vec{F}_c &\parallel -\vec{r}\\ \end{align*}
\vec{F}_c \perp \vec{v}

---
Força Centrípeta
Força centrípeta:
Por que a força centrípeta não muda o módulo da velocidade, apenas sua direção.
\vec{a}_c \perp \vec{v}
\vec{F}_c \perp \vec{v} ~~,~~ \vec{a}_c \perp \vec{v}
\vec{a} \parallel \vec{v}
\vec{v}(t)
\Delta \vec{v}=\vec{a}\Delta t
\vec{v}(t+\Delta t)
\bullet ~~\vec{a} \perp \vec{v}
\vec{v}(t)
\Delta \vec{v}=\vec{a}\Delta t
\vec{v}(t+\Delta t)

---
Exemplos:
Uma curva semicircular horizontal numa estrada tem 30 m de raio. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é 0.6, qual é a velocidade máxima (em km/h) com que o carro pode fazer a curva sem derrapar?
R
\begin{align*} F_R &=F_a^{max} = \mu_e N \\ \mu_e N &= \tfrac{mv^2}{R}\\ \mu_e m g &= \tfrac{mv^2}{R}\\ &\Longrightarrow v = \sqrt{\mu_e R g} = 47.8 \tfrac{km}{h} \end{align*}
\vec{F}_c = \vec{F}_a
\begin{align*} \vec{F}_{R} &= m \vec{a} = \frac{mv^2}{R}\left(-\hat{r}\right) \\ \end{align*}

---
Exemplos:
Na figura, um carro passa com velocidade constante por uma colina circular e por um vale circular de mesmo raio. No alto colina, a força normal exercida sobre o motorista pelo assento do carro é zero. A massa do motorista é de 70 kg. Qual é o módulo da força normal excercida pelo assento sobre o motorista quando o carro passa pelo fundo do vale?
Na colina a normal N = 0,
portanto P = Fc
No vale, Fc muda de orientação:
\vec{F}_R = \vec{F}_c =\vec{P}+\vec{N}
\begin{align*} \vec{F}_R &= m\vec{a} \\ -P+N &= - m \tfrac{v^2}{R}\\ mg &= m\tfrac{v^2}{R}\\ &\therefore \tfrac{v^2}{R} = g \end{align*}
\begin{align*} \therefore N &= m\tfrac{v^2}{R} +m g\\ N &= 2mg = 1372 N \end{align*}
\begin{align*} -P+N &= + m \tfrac{v^2}{R}\\ -mg +N &= m\tfrac{v^2}{R}\\ \end{align*}
\hat{j}
\vec{P}
\vec{P}
\vec{F}_c
\vec{N}
\vec{N}
\vec{F}_c

---
Exemplos:
Um carro percorre uma pista curva superelevada (tg Θ = 0.2) de 200 m de raio. Desprezando o atrito, qual a velocidade máxima sem risco de derrapagem?
Para haver equilíbrio dinâmico, devemos ter:
A força centrípeta será
Ncos\theta = mg
F_c = \tfrac{mv^2}{R} = N sen\theta
\tfrac{mv^2}{R} = \tfrac{mg}{cos \theta} sen\theta
v = \sqrt{g~R~tg[\theta]} = 20 \frac{m}{s} = 72\tfrac{km}{h}

---
Campos Elétrico (E) e Magnético (B):
Partículas carregadas, com carga q, estão sujeitas a forças elétricas e magnéticas:
Força elétrica:
Força magnética é proporcional à velocidade da partícula
Portanto,
Nesse caso, se , temos
R = raio da órbita
      ciclotrônica
\vec{F}_{el} = q \vec{E} \Longrightarrow~ \vec{F}_{el} = q\vec{E} = m\vec{a} ~\therefore ~ \vec{a} \parallel \vec{E}
\vec{F}_{mag} = q \vec{v}\times \vec{B}
\vec{F}_{mag} \perp \vec{v}
\vec{B} \perp \vec{v}
\begin{align*} F_{mag} &= F_c \\ qvB &= \tfrac{mv^2}{R} \Longrightarrow R = \tfrac{mv}{qB}\\ \end{align*}
\vec{F}_{mag}
\vec{v}
R
\vec{v}\times\vec{B}
\bigotimes \vec{B}