Conservação de Energia Mecânica

---
Energia Mecânica
Energia
Trabalho ⟹ processo através do qual a energia pode ser transformada
Formas de energia mecânica: cinética e potencial.
Energia cinética (do movimento):
Energia Potencial (da configuração/estado):
Energia Mecânica Total:
\text{Energia Potencial} ~ \overset{\text{Trabalho}}{\Longleftarrow\Longrightarrow} ~ \text{Energia Cinética}
K = \frac{1}{2}m|\vec{v}|^2
U = U(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\dots,\vec{r}_n)
E = K + U

---
Energia
Energia Mecânica Total:
Sistemas conservativos:
\text{Energia Potencial} ~ \overset{\text{Trabalho}}{\Longleftarrow\Longrightarrow} ~ \text{Energia Cinética}
E = K + U
\Delta E = \Delta K + \Delta U = 0 ~\Longrightarrow~ \Delta U = - \Delta K

---
Força Conservativa
Trabalho realizado não depende do caminho
Trabalho da força conservativa é reversível
Portanto, para a força conservativa
W_{ab}^{^{\mathcal{C}_1}} = \int_{a, \mathcal{C}_1}^b\vec{F} \cdot d\vec{r}
a
b
\mathcal{C}_1
\mathcal{C}_2
W_{ab}^{^{\mathcal{C}_2}} = \int_{a, \mathcal{C}_2}^b\vec{F} \cdot d\vec{r}
W_{ab}^{^{\mathcal{C}_1}} = W_{ab}^{^{\mathcal{C}_2}} \Longrightarrow W_{ab} =\int_a^b\vec{F} \cdot d\vec{r}
W_{ba} =\int_b^a\vec{F} \cdot d\vec{r} = - W_{ab}
W_{\circ} =\oint\vec{F} \cdot d\vec{r} = 0
b
\mathcal{C}_1
\mathcal{C}_2
a

---
Força Conservativa, exemplos
Força gravitacional
b
a
W_{ba} =\int_b^a\vec{F} \cdot d\vec{r} = - W_{ab}
W_{\circ} =\oint\vec{F} \cdot d\vec{r} = 0

---
Força Conservativa
K
U = 0
U
K = 0
U
K = 0
K = \text{Energia Cinética}
U = \text{Energia Potencial}

---
Força Conservativa
Transformação realizada por uma força conservativa não muda a energia total do sistema
Portanto
\Delta E = \Delta K + \Delta U = 0 ~\Longrightarrow~ \Delta U = - \Delta K
\Delta U = - \Delta K = -\int_a^b \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = - W
\Delta U = U_b - U_a = -W = -\int_a^b \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}

---
Força Conservativa
Ponto de vista local, caso unidimensional
Trabalho infinitesimal
Portanto, a força conservativa é resultado do gradiente de energia potencial
dU = U_b - U_a = -dW = - F(x) dx
dU = - F(x) dx \Longrightarrow F(x) = - \frac{dU}{dx}

---
Força Conservativa
Transformação realizada por uma força conservativa não muda a energia total do sistema
\begin{align*} E &= K+U \\ \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\int Fdx\right) + \frac{dU}{dt} \\ &= \frac{d}{dt}\left(\int \left[-\frac{dU}{dx}\right] dx\right) + \frac{dU}{dt} \\ &= -\frac{dU}{dt} + \frac{dU}{dt} = 0 ~~\Longrightarrow~~\text{energia do sistema isolado é conservada} \\ \end{align*}

---
Forças Externas
\begin{align*} E &= K+U \\ \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\int F_R dx\right) + \frac{dU}{dt} \\ \end{align*}
\begin{align*} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\int F_R dx\right) + \frac{dU}{dt} \\ &= \frac{d}{dt}\left(\int \left[-\frac{dU}{dx}\right] dx\right) + \frac{d}{dt}\left( \int F_{ext} dx\right) + \frac{dU}{dt} \\ &= -\frac{dU}{dt} + \frac{dU}{dt} + \frac{dW_{ext}}{dt} = \frac{dW_{ext}}{dt}\\ \end{align*}
F_R = F_{int} + F_{ext} = -\tfrac{dU}{dx} + F_{ext}

---
Forças NÃO Conservativas
Não conservam a energia mecânica (K+U)
Não podem ser escritas como
Portanto, não estão associadas a uma energia potencial mecânica U(r)
Trabalho depende de 𝐶:
Dependem de outras variáveis além da posição, como velocidade
Exemplos: força de atrito e forças de arrasto (resistência do ar).
Forças dissipativas transformam energia mecânica em energia térmica
F = - \frac{dU}{dx}
W_{ab}^{^{\mathcal{C}_1}} \neq W_{ab}^{^{\mathcal{C}_2}}

---
Forças NÃO Conservativas
Exemplo:
W_{ab}^{^{\mathcal{C}_1}} \neq W_{ab}^{^{\mathcal{C}_2}}
b
a
\mathcal{C}_2
\mathcal{C}_1
\vec{F} = - y \hat{i} + x\hat{j}

---
Forças NÃO Conservativas Dissipativas
Exemplo:
\begin{align*} \Delta E &= \Delta K + \Delta U + \int F_{diss} dx\\ &= \Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{térmica}}\\ \end{align*}
E_{\text{total}} = E_{\tex{Mec}} + E_{\text{térmica}}
E_{\text{total}} = \underbrace{K + U} + E_{\text{térmica}}

---
Exemplos:
Um bloco de massa m = 2.5 kg desliza de encontro a uma mola de constante elástica k = 320 N/m. O bloco para após comprimir a mola 7,5 cm. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0.25. Para o intervalo em que o bloco está em contato com a mola e sendo levdo ao repouso, determine
(a) o trabalho total realizado pela mola e (b) o aumento da energia térmica do sistema bloco-piso.
(c) Qual é a velocidade do bloco imediatamente antes de se chocar com a mola?
Resposta: (a)
(b)
(c)
\begin{align*} W_{mola} &= \int_i^f F_{mola} dx = \int_0^{\Delta x} (-kx) dx \\ &= -\tfrac{k}{2} \Delta x^2 = -0.9J\\ \end{align*}
\Delta x
\begin{align*} E_{\text{térmica}} &= \int_i^f |F_{at}| dx = mg\mu_k \Delta x = +0.459J\\ \end{align*}
\begin{align*} \tfrac{1}{2}m v^2 &= \Delta U_{mola} + \Delta E_{\text{térmica}}\\ & = 0.9J + 0.459J \Longrightarrow v = 1.04 \tfrac{m}{s} \end{align*}

---
\vec{F}(x,y) = x \hat{i} + y\hat{j}
Exemplos:
Calcule o trabalho realizado pela força ao longo dos caminhos C1 e C2.
C_1: y(x) = x(a-x)~~,~~~~ x=[0,a]
C_2: y(x) = 0~~~~~~~~~~~~,~~~~ x=[0,a]
x y \tfrac{a}{2} a 0

---
Para o caminho C1 temos:
Portanto,
Note que
\vec{F}(x,y) = x \hat{i} + y\hat{j}
Exemplos:
Calcule o trabalho realizado pela força ao longo dos caminhos C1 e C2.
C_1: y(x) = x(a-x)~~,~~~~ x=[0,a]
x y \tfrac{a}{2} a 0
W_{ab}^{^{\mathcal{C}_1}} = \int_{a, \mathcal{C}_1}^b\vec{F} \cdot d\vec{r}
W^{^{\mathcal{C}_1}} = \int_{0, \mathcal{C}_1}^a F_x(\vec{r}) dx + \int_{0, \mathcal{C}_1}^a F_y(\vec{r}) dy
= \int_{0, \mathcal{C}_1}^a xdx + \int_{0, \mathcal{C}_1}^a ydy
y(x) = x(a-x)
dy = (-2x+a)dx
W^{^{\mathcal{C}_1}} = \int_{0, \mathcal{C}_1}^a xdx + \int_{0, \mathcal{C}_1}^a x(x-a)(-2x+a)dx
W^{^{\mathcal{C}_1}} = \frac{a^2}{2}

---
Para o caminho C2 temos:
\vec{F}(x,y) = x \hat{i} + y\hat{j}
Exemplos:
Calcule o trabalho realizado pela força ao longo dos caminhos C1 e C2.
x y \tfrac{a}{2} a 0
W_{ab}^{^{\mathcal{C}_2}} = \int_{a, \mathcal{C}_2}^b\vec{F} \cdot d\vec{r}
W^{^{\mathcal{C}_2}} = \int_{0, \mathcal{C}_2}^a F_x(\vec{r}) dx + \int_{0, \mathcal{C}_2}^a F_y(\vec{r}) dy
= \int_{0, \mathcal{C}_2}^a xdx + \int_{ {\color{red} 0}, \mathcal{C}_2}^{\color{red}0} ydy
W^{^{\mathcal{C}_2}} = \int_{0, \mathcal{C}_1}^a xdx = \frac{a^2}{2}
C_2: y(x) = 0~~,~~~~ x=[0,a]
W^{^{\mathcal{C}_1}} } = W^{^{\mathcal{C}_2}} }
\vec{F}
Portanto, é uma força conservativa.
\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) = 0
Podemos verificar que

---
Trabalho de uma Força Elástica
Exemplos:
Uma pedra que pesa 5.29 N é lançada verticalmente, a partir do nível do solo, com uma velocidade inicial de 20 m/s e o arrasto do ar sobre ela é de 0.265 N durante todo o percurso. Determine (a) a altura máxima alcançada pela pedra e (b) a velocidade da pedra imediatamente antes de se chocar com o solo.
Resposta: (a)
Usando a fórmula de Torricelli
(b) na descida,
* Note que na realidade a força de arrasto depende da velocidade do corpo.
\begin{align*} v^2_f - v^2_i &= 2ah = 2\left(\frac{P+F_{arrasto}}{m}\right) h \Longrightarrow h = \frac{v^2_f}{2\left(\frac{P+F_{arrasto}}{m}\right)} = 19.4 m\\ \end{align*}
\begin{align*} v^2_f - v^2_i &= 2ah = 2\left(\frac{P-F_{arrasto}}{m}\right) h \Longrightarrow v_f = \sqrt{2\left(\frac{P-F_{arrasto}}{m}\right)h} = 19.02 \tfrac{m}{s}\\ \end{align*}

---
Trabalho de uma Força Elástica
Exemplos:
Um bloco pode deslizar uma pista com extremidades elevadas e uma parte central plana. A parte plana tem comprimento L. Os trechos curvos da pista não produzem atrito, mas na parte plana o coeficiente de atrito cinético é µk=0.2. A partícula é liberada a partir do repouso no ponto A, que está a uma altura L/2. A que distância do ponto B a partícula finalmente para.
Resposta:
Energia total inicial em A = Energia potencial gravitacional = mgL/2
No ponto B a energia é K = mgL/2
A energia dissipada na parte plana será
L h = L/2 \mathcal{A} \mathcal{B}
E_{diss} = \mu_k mg L = 0.2 mgL = \tfrac{2}{10} mgL
\frac{E_{\mathcal{A}}}{E_{diss}} = \frac{mgL/2}{2mgL/10} = \frac{10}{4} = 2.5